## Slide 1: Операции с целыми числами

## Slide 2: Сдвиги
Сдвиги позволяют проделать обработку каждого бита, входящего в число, например, позволяют быстро умножить или разделить число на степени двойки.
Идея операции сдвига: все биты кода одновременно сдвигаются в соседние разряды влево или вправо.
Аппаратная реализация сдвига: регистр, содержащий число, сбрасывается в ноль, при этом из тех разрядов, где исчезла единица, электрический импульс проходит в соседние и устанавливает их в единицу. Все разряды обрабатываются одновременно.

## Slide 3: Логический сдвиг
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Влево:
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1
0
бит переноса
С
Вправо:
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1
С
0
С, C++, Python :
Паскаль:
N = N << 1;
N = N >> 1;
N := N shl 1;
N := N shr 1;
shift left
shift right

## Slide 4: Логический сдвиг
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Влево:
12
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
24
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Вправо:
12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6
Если число нечётное?
?
Логический сдвиг влево (вправо) – это быстрый способ умножения (деления без остатка) положительного числа на 2.
Если число отрицательное?
?

## Slide 5: Пример применения сдвигов
Алгоритм умножения числа в ячейке Z на 10:
1. Сдвиг влево Z (в ячейке Z получаем 2Z0, где Z0 — исходное число).
2. X = Z (сохраним 2Z0).
3. Сдвиг на 2 бита влево X (вычислили 8Z0).
4. X = X + Z (X = 8Z0 + 2Z0 = 10Z0).
Для некоторых компьютеров такая последовательность выполняется быстрее, чем стандартная операция умножения.

## Slide 6: Арифметический сдвиг (вправо)
–12
Если число нечётное?
?
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0
С
– 6
Примеры:
20
15
11
3
1
 10
 7
 5
 1
 0
–20
–15
–11
–3
–1
 –10
 –8
 –6
 –2
 –1
Арифметический сдвиг вправо – деление на 2 нацело с округлением «вниз» (к ближайшему меньшему целому).

## Slide 7: Циклический сдвиг
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Влево:
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Вправо:
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Циклический сдвиг предназначен для последовательного просмотра битов без потери данных.
!

## Slide 8: Пример
Задача: в целой переменной N (32 бита) закодирована информация о цвете пикселя в RGB:
Записать в переменные R, G, B составляющие цвета.
Вариант 1:
  Обнулить все биты, кроме G. Маска для выделения G: 0000FF0016
  Сдвинуть вправо так, чтобы число G передвинулось в младший байт.
0 | R | G | B
31 24 | 23 16 | 15 8 | 7 0
С, C++, Python:
G =(N & 0xFF00) >> 8;
Паскаль:
G:=(N and $FF00) shr 8;

## Slide 9: Пример
Вариант 2:
  Сдвинуть вправо так, чтобы число G передвинулось в младший байт.
  Обнулить все биты, кроме G. Маска для выделения G: 000000FF16
0 | R | G | B
31 24 | 23 16 | 15 8 | 7 0
С, C++, Python:
G =(N >> 8) & 0xFF;
Паскаль:
G:=(N shr 8) and $FF;

## Slide 10: Пример
0 | R | G | B
31 24 | 23 16 | 15 8 | 7 0
Си:
R =
B =
Паскаль:
R:=
B:=

## Slide 11: Спасибо за внимание!